## Slide 1: 総合開発環境
福田真悟

## Slide 2: おすすめブログ
https://yukblog.net/stm32cubeide-startup/#STM32CubeIDE-2
https://umuoumu.blog.fc2.com/blog-category-1.html
この人のブログを参考にマニュアル作ってます。
詳しくはそっちで

## Slide 3: 環境構築
インストールのダウンロード
https://www.st.com/ja/development-tools/stm32cubeide.html
ひとまずWinの最新版をインストール(Macの人はmacで)

## Slide 4: CubeIDEのインストール
Next
I Agree
Next
両方のチェックを確認してInstall
デスクトップにアイコンが欲しかったらチェックつければおけ

## Slide 5: ワークスペースの設定
ここはプロジェクトを入れる箱のようなものです。
基本的にワークスペースは1つでプロジェクトを複数作るイメージ。
ワークスペースごとに画面のレイアウトや表示が変更できます
好きな場所(自分がわかるところ)に
フォルダを作ってBrowseで選びましょう

## Slide 6: プロジェクトの作成
使ってるマイコンを検索
「stm32l432kc」
「Nucleo-l432kc」をクリック
「Nucleo-l432kc」を選択してNext

## Slide 7: プロジェクトの制作
Project Nameだけ好きな名前を打ち込んでFinish

## Slide 8: 日本語化(やりたかったらどうぞ)
https://qiita.com/forest1/items/30a0fe08dd256a247ff0

## Slide 9: 画面説明
C:c言語を書くモード
MX:cubeMXでデバイスの設定を書くモード

## Slide 10: 画面説明:cubeMX(Pinout & Configuration)
Pinの構成設定
Pin配置の設定
Ctrl+Sでコードが生成される

## Slide 11: 画面説明: cubeMX(Clock Configuration)
クロックの設定

## Slide 12: 画面説明: cubeMX(Project Manger)
Pinの構成設定
諸設定の画面

## Slide 13: 画面説明: cubeMX(Tools)

## Slide 14: 画面説明: C言語の記述
Coreにメインの関数があります．(Srcにソースファイル、Incにヘッダーファイル)
デバックや実行

## Slide 15: 前準備
Project Manager→Code Generator→Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’ files per peripheralにチェックを入れる
各ペリフェラルの機能ごとにソースファイルとヘッダーファイルが作られるようになります。
Ex)
ADC→adc.c adc.h
I2C→i2c.c i2c.h
これによって自分で作ったファイルでHALの機能を使いたいときにmain.hではなく，各機能ごとにインククルードできます。

## Slide 16: ビルド
Ctrl+Bでビルドしましょう．
Main.cのwhile文の中に
HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(LD3_GPIO_Port,LD3_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
と書いて、Ctrl+B
構文があってるか確認してくれます

## Slide 17: デバック&実行を行う
左の虫みたいなやつがデバックで再生ボタンが実行

## Slide 18: デバッカーの設定
Run→Debug Configurationsを選択

## Slide 19: デバッカーの設定
STM32 Cortex-M C/C++ Applicationをダブルクリック
そのままDebug

## Slide 20: デバッカーの設定(jlinkへの変更)
http://blog.livedoor.jp/tec_kanpaku/archives/24986973.html
この通りにStlinkからjlinkに変更しましょう。

## Slide 21: デバック&実行を行う
虫ボタンを押す

## Slide 22: デバック&実行を行う
再生ボタンを押すとプログラムが動きます。中止ボタンでデバックを中止します

## Slide 23: CubeMX設定編
福田真悟

## Slide 24: 先にNucleo側の半田づけ
ここ一部半田を剥がして一部つける
クロック設定のため
理由はここで
https://www.stmcu.jp/design/document/users_manual/52252/
J-link後に剥がす
外部電源で動くようにするため
2つ剥がす
2Pin使えるようにするため
1つ半田を盛る
クロック設定のため

## Slide 25: リファレンスマニュアル
https://www.st.com/resource/en/reference_manual/rm0394-stm32l41xxx42xxx43xxx44xxx45xxx46xxx-advanced-armbased-32bit-mcus-stmicroelectronics.pdf
マイコンについて書いてあります
https://www.st.com/resource/en/user_manual/dm00173145-description-of-stm32l4l4-hal-and-lowlayer-drivers-stmicroelectronics.pdf
HALのついて

## Slide 26: CubeMXのPin設定を行おう(マウス用)
もう決まってる場合は決めてある通りの設定しよう
設計の前にやる人について。
最初に重要なPinから選ぼう。
I2c通信
Timer
AD変換
クロック(今回はMCO)
Usart(VCP_TX,RX)
STlink(SWCLK,SWDIO)

## Slide 27: CubeMXのPin設定を行おう(マウス用)
MCO,SW,VCPは初期から変更しない。
RCCは2ついらないのでreset
I2C1は右のほうのものを使う。
ADC1は下のほうに集まっているためその中から5つ選択(バッテリー1つ、センサー4つ)

## Slide 28: CubeMXのPin設定を行おう(マウス用)
TIMERを3つ探す。
(左右のモータとスピーカー)
TIM1,TIM2,TIM15を使用

## Slide 29: CubeMXのPin設定を行おう(マウス用)
あとはGPIOの設定。
スイッチの入力2つ
LEDの出力(LD3)1つ
センサーLEDの出力2つ
モータenableの出力1つ
モータresetの出力1つ
モータCW/CCWの出力2つ
の設定。

## Slide 30: CubeMXのPin設定を行おう(マウス用)
Pin設定完了

## Slide 31: クロックの設定
PA0をMCOのままで
System Core→RCCを選択
そこでHigh Speed Clockにチェック。他はdisable

## Slide 32: クロックの設定
MSOのクロックからの入力を確認。今回は12Hzの水晶を使っているので12に変更
また、PLLを一番下にする
終わったら赤くなるので修正する

## Slide 33: クロックの設定
ここがmaxの80になっていればOK
なっていないならここに80をうちこむ
これで80MHzでコードが動きます。強つよ

## Slide 34: GPIOの設定
ピンを右クリックでGPIO input or outputを選ぶ
System Core→GPIOを選択
GPIO inputのプルアップは勝手にやってくれるらしいのでそのままつないであります。そのためここでPB6,7はPull-upに変更

## Slide 35: GPIOテストコード
// test LED2(Lチカ)
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
// test SWITCH_1,2(スイッチ1でLEDが点いて、スイッチ2でLEDが消える)
if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_1_GPIO_Port,SWITCH_1_Pin)==0){
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(100);
}
if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_2_GPIO_Port,SWITCH_2_Pin)==0){
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(100);
}

## Slide 36: UARTの設定(シリアル通信printf)
VCP_TX,RXは初期のままで
Connectivity→USART2を選択
初期のままで、ここのBasic Parameterは覚えておこう(tera termの設定で使う)

## Slide 37: Tera termのインストール
https://eng-entrance.com/teraterm-install
参照

## Slide 38: Tera termの設定
ここの設定をさっきのUSARTの設定を合わせる

## Slide 39: USRTテストコード1
// test USART1(tera termにHello Worldが送られる)
uint8_t hello[] = "Hello World\n\r";
HAL_UART_Transmit(&huart2, hello, sizeof(hello), 1000);

## Slide 40: Printfまでの設定
Core→Src→syscalls.cを開く。
#include "usart.h"をインクルード列に入れる
Write関数を書き替える。
ここのfor文の中にUSARTのTransmitの関数に書き換える(printfの文字送るのをusartにする)
__attribute__((weak)) int _write(int file, char *ptr, int len)
{
int DataIdx;
for (DataIdx = 0; DataIdx < len; DataIdx++)
{
HAL_UART_Transmit(&huart2, ptr++, 1, 1);
}
return len;
}

## Slide 41: Printfの設定
メイン文の#include "stdio.h"を書く
// test USART2
uint8_t hello[] = "Hello World\n\r";
float PI=3.14;
setbuf(stdout, NULL);
printf("hello=%s", hello);
uint8_t hoge = 3;
printf("hoge=%d\n\r", hoge);
printf("M_PI=%f\n\r", PI);
テストコード２を書いてCtrl+B
そしたらエラー吐かれる。
Floatは対応してないと言われる

## Slide 42: Float対応化
Project→Properties→C/C++ Build→Settings→MCU Settings→Use float with printf from にチェック
注意:バグが出る人がいるかも

## Slide 43: TIMの設定(割り込み)
特にpinの設定は必要ないです。
タイマーは80MHzで
Prescaler=Pr=80
Count=1000回
80MHz/80=1MHzで1カウント
1MHz/1000=1KHzで割り込み
1/1000KHz=1msで割り込んでくれる
Timer→TIM6をActivatedにする

## Slide 44: TIMの設定
NVICの設定
あとはSystem Coreから割り込み優先度を決める．
(モータの駆動のMPUなどを優先させたい)。ここら辺は自分で考えてみましょう

## Slide 45: 自作waitの制作
Fileの分割の方法。
ソースファイル(.c)とヘッダーファイル(.h)を作成します。
ソースファイルの作成の仕方は「Core\Src」にNew, Source Fileから名前は好きな名前で末に.cをつける(PL_timer.cがいいかも)
ヘッダーファイルの作成の仕方は「Core\Inc」にNew, Header Fileから名前はソースファイルと同じで末に.hをつける

## Slide 46: 自作waitの制作
#include "PL_timer.h"
#include "tim.h"
volatile uint32_t g_timCount;
void pl_timer_init(void){
g_timCount = 0;
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim6);
}
void pl_timer_count(void){
g_timCount++;
}
void wait_ms(uint32_t wait_time) {
g_timCount = 0;
__HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim6, 0);
while (g_timCount < wait_time) {
}
}
PL_timer.c
PL_timer.h
#ifndef INC_PL_TIMER_H_
#define INC_PL_TIMER_H_
ここから
#include "stm32l4xx_hal.h"
extern volatile uint32_t g_timCount;
void pl_timer_init(void);
void pl_timer_count(void);
void wait_ms(uint32_t);
ここまで
#endif /* INC_PL_TIMER_H_ */

## Slide 47: 自作waitの制作
stm32l4xx_it.cのTIM6_DAC_IRQHandIerにtimercountを入れる
main.cの最初のほうに
timerinitを入れる
テストコード
// test timer
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_SET);
wait_ms(500);
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_RESET);
wait_ms(500);

## Slide 48: TIMの設定(PWM)
PinをTIM15に設定
タイマーは80MHzで
Prescaler=Pr=80
Count=10000回
80MHz/80=1MHzで1カウント
1MHz/5000=0.2KHzで1パルス
Pulseで10000回中どれだけonか
Timer→TIM15のCH2をPWM Generation にする

## Slide 49: PWMの詳細
Countが1サイクルの数=周波数
Pulseがpinが1となっている数=音の大きさ

## Slide 50: テストコード
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim15);//speaker
HAL_TIM_PWM_MspInit(&htim15);//speaker
Whileの上で初期化
if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_1_GPIO_Port,SWITCH_1_Pin)==0){
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim15, TIM_CHANNEL_2);
while(HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_1_GPIO_Port,SWITCH_1_Pin)==1){
}
HAL_Delay(100);
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim15, TIM_CHANNEL_2);
}

## Slide 51: I2Cの設定
Pinをi2cのSDAとSCLに設定
Connectivity→I2C1をI2Cに設定

## Slide 52: I2Cの設定
GPIOをどっちもPull-upに設定

## Slide 53: テストコード
#define LCD_ADDRESS 0x7c
void lcd_cmd(uint8_t x)
{
uint8_t aTxBuffer[2] = { 0x00, x };
while (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)LCD_ADDRESS, (uint8_t*)aTxBuffer, 2, 1000) != HAL_OK) {
if (HAL_I2C_GetError(&hi2c1) != HAL_I2C_ERROR_AF)
{
Error_Handler();
}
}
}
void lcd_data(uint8_t x)
{
uint8_t aTxBuffer[2] = { 0x40, x };
while (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)LCD_ADDRESS, (uint8_t*)aTxBuffer, 2, 1000) != HAL_OK) {
if (HAL_I2C_GetError(&hi2c1) != HAL_I2C_ERROR_AF)
{
Error_Handler();
}
}
}
void pl_lcd_puts(const char *s)
{
while(*s) lcd_data(*s++);
}
// param:
// contrast: 0 ~ 63 (最初は大きくして調整)
void pl_lcd_init(void)
{
// LCD initialize(裏面に記載)
lcd_cmd(0x38); // function set
lcd_cmd(0x39); // function set
lcd_cmd(0x14); // interval osc
lcd_cmd(0x70); // contrast low
lcd_cmd(0x56); // contrast high / icon / power
lcd_cmd(0x6c); // follower control
HAL_Delay(300);
lcd_cmd(0x38); // function set
lcd_cmd(0x0c); // display on
lcd_cmd(0x01); // clear display
HAL_Delay(2);
}
void pl_lcd_move(uint8_t pos){
lcd_cmd(0x80 | pos);
}
void pl_lcd_pos(uint8_t raw, uint8_t col) {
lcd_cmd(0x80 | ((raw & 0x01) << 6) | col);
}
void pl_lcd_clear() {
lcd_cmd(0x01);
HAL_Delay(2);
}
pl_lcd_init();
pl_lcd_puts("Hello");
pl_lcd_pos(1, 0);
pl_lcd_puts(" STM32");
HAL_Delay(500);
pl_lcd_clear();
pl_lcd_pos(0, 0);
pl_lcd_puts("Mice");
pl_lcd_pos(1, 0);
pl_lcd_puts("ﾀｽｹﾃ");
HAL_Delay(100);
char strBuffer[17] = {0};
sprintf(strBuffer, "CNT=%04d", cnt);
cnt++;
pl_lcd_pos(1, 0);
pl_lcd_puts(strBuffer);
While文前
While文中

## Slide 54: ADCの設定
ADC1_INを選択。

## Slide 55: ADCの設定
DMAにaddする
ScanとDMAをenable
RANKの設定
Divided by 16のほうがいいかも

## Slide 56: テストコード(電圧の測定)
float batf;
uint16_t bat;
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc1, ADC_SINGLE_ENDED);
HAL_ADC_Start(&hadc1);
HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 100);
bat = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
HAL_ADC_Stop(&hadc1);
batf = 3.3 * (float) bat / 1023.0 * (100.0 + 22.0) / 22.0;

## Slide 57: テストコード(センサーの取得)
void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) {
pl_callback_getSensor();
}
Adc.cの一番下
Adc.cの上の方(stm32l4xx_it.cの上にも同じくinclude)
stm32l4xx_it.c
void TIM6_DAC_IRQHandler(void)
{
/* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 0 */
/* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 0 */
HAL_TIM_IRQHandler(&htim6);
/* USER CODE BEGIN TIM6_DAC_IRQn 1 */
pl_interupt_getSensor();
/* USER CODE END TIM6_DAC_IRQn 1 */
}
PL_sensorを使用

## Slide 58: テストコード(応用)
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, g_ADCBuffer,sizeof(g_ADCBuffer) / sizeof(uint16_t));
printf("BATT=%f\n",g_V_batt);
printf("SEN1=%d,SEN2=%d,SEN3=%d,SEN4=%d\n", g_sensor[0][0],g_sensor[1][0],g_sensor[2][0],g_sensor[3][0]);
wait_ms(500);
main.cのwhile文
uint16_t g_ADCBuffer[5];
char AD_step;
uint16_t g_sensor_on[4];
uint16_t g_sensor_off[4];
float g_V_batt;
/*******************************************************************/
/*callback用関数(pl_callback_getSensor)*/
/*******************************************************************/
/*DMAがスタートしたら実行するコード*/
/*******************************************************************/
void pl_callback_getSensor(void) {
uint16_t V_battAD;
int j;
HAL_ADC_Stop_DMA(&hadc1);
switch (AD_step) {
case 0:
HAL_GPIO_WritePin(SENSORLED_1_GPIO_Port, SENSORLED_1_Pin, GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(SENSORLED_2_GPIO_Port, SENSORLED_2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
for (j = 0; j <= 500; j++) {
}
break;
case 1:
g_sensor_on[0] = g_ADCBuffer[1];
g_sensor_on[1] = g_ADCBuffer[2];
g_sensor_off[2] = g_ADCBuffer[3];
g_sensor_off[3] = g_ADCBuffer[4];
HAL_GPIO_WritePin(SENSORLED_1_GPIO_Port, SENSORLED_1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(SENSORLED_2_GPIO_Port, SENSORLED_2_Pin,GPIO_PIN_SET);
for (j = 0; j <= 500; j++) {
}
break;
case 2:
g_sensor_off[0] = g_ADCBuffer[1];
g_sensor_off[1] = g_ADCBuffer[2];
g_sensor_on[2] = g_ADCBuffer[3];
g_sensor_on[3] = g_ADCBuffer[4];
HAL_GPIO_WritePin(SENSORLED_1_GPIO_Port, SENSORLED_1_Pin, GPIO_PIN_RESET);
HAL_GPIO_WritePin(SENSORLED_2_GPIO_Port, SENSORLED_2_Pin,GPIO_PIN_RESET);
for (j = 0; j <= 10; j++) {
}
break;
}
V_battAD = g_ADCBuffer[0];
g_V_batt = 3.3 * (float) V_battAD / 1023 * (100.0 + 47.0) / 47.0;
AD_step++;
if (AD_step != 3) {
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, g_ADCBuffer,
sizeof(g_ADCBuffer) / sizeof(uint16_t));
} else {
AD_step = 0;
}
}
/*******************************************************************/
/*割り込み用動作関数(センサー取得)(interupt_calSensor)*/
/*******************************************************************/
/*センサーの情報を取得する割り込み関数．*/
/*******************************************************************/
void pl_interupt_getSensor(void){
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, g_ADCBuffer,
sizeof(g_ADCBuffer) / sizeof(uint16_t));
}

## Slide 59: ステッピングモータ
CW,RESET,ENABLEはGPIO
CLOCKはタイマー(speakerと同じ設定で)

## Slide 60: テストコード
if (HAL_GPIO_ReadPin(SWITCH_1_GPIO_Port,SWITCH_1_Pin)==0){
HAL_GPIO_WritePin(INTERFACELED_GPIO_Port,INTERFACELED_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(1000);
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_ENABLE_GPIO_Port,MOTOR_ENABLE_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_GPIO_WritePin(MD_RESET_GPIO_Port,MD_RESET_Pin,GPIO_PIN_SET);
HAL_Delay(3);
HAL_GPIO_WritePin(MD_RESET_GPIO_Port,MD_RESET_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Start(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
HAL_Delay(5000);
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim1, TIM_CHANNEL_1);
HAL_TIM_PWM_Stop(&htim2, TIM_CHANNEL_2);
HAL_GPIO_WritePin(MOTOR_ENABLE_GPIO_Port,MOTOR_ENABLE_Pin,GPIO_PIN_RESET);
HAL_Delay(1000);
}
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim1);//motor
HAL_TIM_PWM_MspInit(&htim1);//motor
HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);//motor
HAL_TIM_PWM_MspInit(&htim2);//motor
while文の前

## Slide 61: バグ(hard fault)
デバックで一時停止
ここのwhile文で停止したとき、hard faultというバグが発生しています。

## Slide 62: バグ(hard fault):解決策
Includeのし忘れがないか確認(主に割り込みで)
Stm32l4xx_it.cやmain.cで
グローバル変数の初期化を行っているか確認
多分、この2つを直せば大丈夫
あとは追加したところを中心にデバックしていきましょう。
あとは今までのすべてコメントアウトして一つずつ解除して実行をするとhard faultが発生しなくなり、最終的に全部外しても大丈夫になります。

## Slide 63: LCDを使おう(詳細)
https://akizukidenshi.com/download/ds/xiamen/AQM0802.pdf
https://akizukidenshi.com/download/ds/sitronix/st7032.pdf

## Slide 64: I2c通信
HAL_I2C_Master_Transmitの説明
* @brief Transmits in master mode an amount of data in blocking mode.
* @param hi2c Pointer to a I2C_HandleTypeDef structure that contains
* the configuration information for the specified I2C.
* @param DevAddress Target device address: The device 7 bits address value
* in datasheet must be shifted to the left before calling the interface
* @param pData Pointer to data buffer
* @param Size Amount of data to be sent
* @param Timeout Timeout duration
* @retval HAL status

## Slide 65: I2c通信補足
I2C_HandleTypeDef構造体へのポインタ
ターゲットデバイスのアドレス
送るデータ(データバッファへのポインタ)
送るデータのサイズ(バッファの数)
タイムアウトまでの時間？
を指定する．

## Slide 66: I2c通信補足
I2C_HandleTypeDef構造体へのポインタ→&hi2c1
ターゲットデバイスのアドレス→データシートのスレイブアドレス
送るデータ(データバッファへのポインタ)→コントロールバイトとデータバイトの2個
送るデータのサイズ(バッファの数)→2個
タイムアウトまでの時間？→1000ぐらい

## Slide 67: i2C
while (HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, (uint16_t)LCD_ADDRESS, (uint8_t*)aTxBuffer, 2, 1000) != HAL_OK) {
if (HAL_I2C_GetError(&hi2c1) != HAL_I2C_ERROR_AF)
{
Error_Handler();
}
}
Transmitが終わるまで待ち、終わったら抜ける．

## Slide 68: 送るデータ
最初にスレーブアドレス
アドレス(7bit)+書き込み+
読み込みの判定R/W(1bit)
次にコントロールバイト
連続データ最終データCo(1bit)+
データ、コマンドの指定(1bit)+
0(6bit)
最後にデータバイト
(8bit)