## Slide 1: 3DCADと回路CAD
2022/05/20 福田真悟

## Slide 2: おすすめブログ
https://kt33.hatenablog.com/entry/2018/12/14/005208
EAGLEとFUSION360の合わせ技→使えなくなったかも
https://staytus.hatenablog.com/entry/2019/03/29/180042
Elecrowでの発注方法
http://akiracing.com/2017/05/27/eagle_tutorial/
https://voltechno.com/blog/eagle-start1/
EAGLEの基礎

## Slide 3: 3DCAD
2022/05/20 福田真悟

## Slide 4: センサー基板を作ろう
センサーの向きはどうすればいいか、

## Slide 5: Fusionのインストール
個人用 Fusion 360 | Fusion 360 | Autodesk

## Slide 6: 基板の外形を作ってみようー
スケッチする

## Slide 7: 基板外形アドバイス
ホイールのある位置は干渉しやすいのでへこませる
中心にマークがあるようにする．
100*100に収めると安い

## Slide 8: 回路CAD
2022/05/20 福田真悟

## Slide 9: Fusion360とeagleの複合化を用いる
5つのファイルが必要になる。
①基板外形のスケッチ

## Slide 10: ②電子デザインのその他の設定
上のファイルから作成

## Slide 11: ③回路図
電子デザインのその他の設定から作成

## Slide 12: ④3D PCB
基板外形スケッチから作成
注意：無料版EAGLEはxが～160[mm], yが0 ～ 160[mm]となっているため原点から緑棒方向と赤矢印方向に基板を置くようにする．
また，z軸は素子を置く方を正にする．

## Slide 13: ⑤2D PCB
3D PCBから作成

## Slide 14: 現在の繋がり方
①基板外形のスケッチ
②電子デザインのその他の設定
⑤2D PCB
④3D PCB
③回路図
機械CAD
回路CADのBoard
回路CADのSchematic
ここの同期がない

## Slide 15: PCBとデザインの同期
作った2D PCBを選択

## Slide 16: 現在の繋がり方２
①基板外形のスケッチ
②電子デザインのその他の設定
⑤2D PCB
④3D PCB
③回路図
機械CAD
回路CADのBoard
回路CADのSchematic

## Slide 17: 再同期や更新
Pushすれば更新できる
Pullすれば更新される

## Slide 18: 基板デザイン(回路図)

## Slide 19: グリットの使用
配線図なら0.1inchとかが書きやすい
0.05や0.01でもいいかも

## Slide 20: ライブラリーの導入
ライブラリマネージャーを開く
そこからframeを検索してIn useにする。

## Slide 21: 内部ライブラリーの使用
戻ってframeと検索
A3L-LOCをダブルクリック
フレームが出る
EAGLE CAD 部品一覧（初心者向け） - Qiita

## Slide 22: 外部ライブラリの導入
ネットで検索(型番 PCB や 型番 CAD で出るかも…)
ＲＳコンポーネンツが確実！！
http://rs.componentsearchengine.com/
電子部品のライブラリーが手に入る
メアドでログインしてね
今回はライブラリーの自作は省略します。

## Slide 23: RSコンポーネンツ
ログインして型番を打ち込む
出てきたやつの中で正しいものの再生ボタンみたいなやつを押す
Free Downloadする

## Slide 24: RSコンポーネンツ
2SJ681のファイルの中にあるEAGLEデータをコピーして自分でまとめて1つファイルに保管するのがおすすめ
Import local diskを選択
さっきのファイルを選ぶ
これで使える

## Slide 25: さぁ、電源を作ろう
素子の回転は右クリックでできる

## Slide 26: 使い方
移動や回転
線を引く
抵抗値などのパラメータ入れる

## Slide 28: ライブラリー
抵抗、コンデンサ(電解とセラミック),(コイル)
ライブラリ : rclを使用

## Slide 29: ライブラリー
ピンヘッダを指すところ(電源やスイッチ)
ライブラリ : pinheadを使用
自分が望んでいる1*2や1*3を選んで/90じゃないほうを選ぶ

## Slide 30: ライブラリー
LED
ライブラリ : LEDを使用
抵抗
電解
セラミック

## Slide 31: CPUを作ろう
ここはEAGLEのやつをコピーしてもってきましょう。
一応、web上にありますがみづらいので
あとはプログラミングのところからPin設定を参考にラベルづけしましょう

## Slide 32: 配線のラベル付け(name)
名前が同じだと繋がります
繋がってほしくないときにはいいえで

## Slide 33: 最初は配線図も見ながら

## Slide 34: アドバイス
大電流流れそうだなーと思う配線にはそれっぽい名前を付けておくとあとあと自動配線で楽になります。

## Slide 35: 配線図(背景設定とグリット)
多分、初期の設定だと視認性がゴミなので基礎設定→電子デザイン→カラー→Canvasを黒っぽい色にするのがおすすめ
グリット0.5mmでAltで細かい移動ができるよ

## Slide 36: 配線図(デザインルールチェック,DRC)
配線とかの間隔などがelecrowの加工可能な基準を満たしているかチェックするためのルールを適用する必要があります
https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html
ここの下部にEagle Design Rule

## Slide 37: 配線図(デザインルールチェック,DRC)
ルール DRC/ERC→DRCを選択
さきほどダウンロードした2-layerをloadする．

## Slide 38: 配置で考えること
高い部品同士を近づけすぎない
モータのコネクターは裏面に半田付けするといいかも(そしたらどこでもいい)
マイコンにはUSBケーブルを指すのでその位置に邪魔になるような高い素子は置かない
電源はリポの置く場所に近くにする(後ろで)
スイッチは押しやすいところで
LCDは見えやすいところで
でかい素子から位置を決めていこう
モータとセンサーの信号線は離した方がいい(振動がノイズに)

## Slide 39: 検索

## Slide 40: 大体の位置決めの例
センサー
パネライズしない場合
センサー
LCD
マイコン
電源
モタドラ
モタドラ
モータ
モータ
関連
Inter
face系
パネライズする場合
LCD
マイコン
電源
モタドラ
モタドラ
モータ
モータ
関連
Inter
face系
Inter
face系
センサー

## Slide 41: 配置してみる

## Slide 42: 配線のやり方
1A流れるところは1cm。大電流が流れる箇所を優先的に引く
モータ周りを優先に

## Slide 43: とりあえずGNDと12Vを1mm-2mmで

## Slide 44: Net classを指定

## Slide 45: オートルータ

## Slide 46: ベタ塗り

## Slide 47: 製造工程(CAMファイル)
Elecrowの製造に必要なファイルを出力するためのCAMファイルをインポートします、
https://www.elecrow.com/pcb-manufacturing.html
ここの下部にEagle CAM file

## Slide 48: 製造工程(CAMファイル)
製造→CAMプロセッサーを選択
さきほどダウンロードしたものをopenする

## Slide 49: 製造工程(CAMファイル)
Drill&holes～top Layerまでダブルクリック
ジョブを処理して任意のファイルを選択

## Slide 50: 製造工程(CAMファイル)
ファイルが生成
Top 層 : ファイル名.GTL
bottom 層 : ファイル名.GBL
Top 半田ストッププマスク : ファイル名.GTS
bottom 半田ストッププマスク : ファイル名.GBS
Top シルク : ファイル名.GTO
bottomシルク: ファイル名.GBO
スルーホール : ファイル名.TXT
機械層 : ファイル名.GML
の8ファイルがをzipにまとめる
表面実装でリフローするなら
GTP, GBPを使う

## Slide 51: ガーバーファイルビュアー
https://www.elecrow.com/gerberviewer.html

## Slide 52: Elecrow発注

## Slide 53: 基板の設計で気をつけること
配線は直角に引かない．
部品の高さを意識して部品同士の間隔を考えよう．
1mm1Aで考えよう
大電流が流れるところには大きいビアor複数のビア
発熱する電子部品は熱に弱いものから遠ざける
振動するモータの近くには信号線を配置しない．
シルクがあると便利tplace,シルクなしのメモはtDocu

## Slide 54: 現在のパターン図の欠点は？
リポを刺すところとスイッチが近い
センサーの高さが少し足りない
モーターの配線が前になってしまう
ネジと3.3Vが近い
センサーの穴が後ろになっている
マイコンのUSBが刺しにくい(モタドラが邪魔)
SENSORLEDが直列のため電圧が安定しない？気がする
マイコンの配線が違う

## Slide 55: おすすめブログ
https://ssl-roots.github.io/Roots_home/roots/elec/how_to_order_elecrow_pcb/

## Slide 56: パネライズの方法
今のままだとセンサーの位置が少し危なそうです。
一般的なステッパーではセンサー基板を上下で分割しています。

## Slide 57: Eagle単体ver

## Slide 58: EAGLEのインストール
https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
最新のインストーラーをダウンロード
そのままインストールで
あとはAutodeskでログイン

## Slide 63
一個消した状態で編集するとリンク切れるので注意